## Slide 1: Aktuální informace o činnosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
Martina Pražáková
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)
prazakova@vubp.cz
APROCHEM, Hustopeče u Brna, listopad 2024
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 2
Obsah
Výsledky projektu z oblasti spolehlivosti lidského činitele
Nové téma k řešení
Vybrané nové požadavky vyhlášky č. 227/2015 Sb.
    Poučení z přezkumu dřívějších havárií
    NaTech rizika
Připravované organizační změny ve VÚBP, v. v. i.

## Slide 3: Výsledky projektu z oblasti spolehlivosti lidského činitele
Zaměření projektu
na aspekty spolehlivosti lidského činitele ve vybraných pracovních systémech s nebezpečnými chemickými látkami, kde selhání lidského činitele může způsobit závažné následky
Vybrané pracovní systémy
čerpání kapalných nebezpečných chemických látek
vybrané skladové operace při nakládání s výbušninami
železniční přeprava nebezpečných chemických látek na průmyslových dráhách
Cíl projektu
posílení znalostní základny a informovanosti v oblasti spolehlivosti a chybování LČ, které je třeba trvale věnovat pozornost s ohledem na řadu situací zapříčiněných chybou člověka – příprava metodických materiálů
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 4: Výsledky projektu z oblasti spolehlivosti lidského činitele
metodické materiály pro provozovatele podle zákona č. 224/2015 Sb. a pro zaměstnavatele
Metodický materiál Posouzení vlivu lidského činitele na objekt v souvislosti s relevantními zdroji rizik pro provozovatele
  v návaznosti na zákon č. 224/2015 Sb. a vyhlášku č. 227/2015 Sb.
Metodický materiál pro optimalizaci činnosti lidského činitele
  v návaznosti na zákonnou povinnost zaměstnavatelů vyhledávat a hodnotit rizika na pracovišti
Příručka pro zaměstnavatele Kultura bezpečnosti
  zaměření na důležitý aspekt spolehlivosti lidského činitele, doplněna o příklady praktických nástrojů pro rozvoj oblasti
Materiály budou doplněné sadami checklistů.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 5: Výsledky projektu z oblasti spolehlivosti lidského činitele
Checklisty
zaměřené např. na organizační opatření, technická opatření, kulturu bezpečnosti, kritické pracovní pozice, psychosociální rizika, osobnostní determinanty…
část z nich připravována ve spolupráci se zástupci provozovatelů s vysoce profesionálním přístupem v oblasti řízení lidských zdrojů a bezpečných postupů
    Explosia Pardubice
    ORLEN Unipetrol RPA Litvínov
    ORLEN Unipetrol Doprava Litínov
Výsledky projektu budou na začátku roku 2025 dostupné na webu veřejné výzkumné instituce v archivu řešených projektů a v rubrice Prevence závažných havárií.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 6: Nové téma k řešení Výkonnostní indikátory v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
výběr výkonnostních indikátorů k předcházení nejčastějším příčinám nehod / pracovních úrazů / havárií
pomůcka ke sledování výkonnosti systému řízení bezpečnosti v reálném čase
identifikování problémů / slabých míst a přijetí nápravných opatření v předstihu
snazší orientace v problematice implementace indikátorů bezpečnosti
Výsledek - soubor průběžných a cílových indikátorů pro měření/sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti pro široké spektrum činností při nakládání s NCHL, který může přispět ke snižování počtu nežádoucích událostí
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 7: Vybrané nové požadavky vyhlášky č. 227/2015 Sb.
o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací
poskytovaných zpracovateli posudku
(změněna vyhláškou č. 244/2023 Sb. s účinností od 23. 8. 2023)
Poučení z přezkumu dřívějších havárií
NaTech rizika
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 8: Poučení z přezkumu dřívějších havárií
§ 3 (k § 10 odst. 6 zákona o PZH)
Náležitosti obsahu bezpečnostního programu a jeho struktura
(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje o provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje o činnosti a zaměstnancích, přezkum veřejně dostupných ověřených informací o dřívějších haváriích a nehodách se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na popis konkrétních opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií a popis objektu.
§ 6 Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy – jen odkaz na přílohu č. 5 k vyhlášce
+ konkrétněji v příslušných přílohách č. 3 a č. 5 k vyhlášce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 9: Požadavek v bezpečnostním programu
Příloha 3 Náležitosti obsahu bezpečnostního programu
Část I. Základní informace o objektu a zařízení
nový bod 5
5. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech a
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,
a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 10: Požadavek v bezpečnostní zprávě
Příloha 5 Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy
ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY
nový bod 3
3. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech,
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,
a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 11: Metodický pokyn k Poučení z dřívějších havárií, MŽP
https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik
Pro naplnění bodu a) v objektech provozovatele:
požadavek by měl být řešen na základě interní evidence nehod a havárií v objektech provozovatele,
mají být shrnuty výsledky vyšetřování a popsána opatření, která jsou realizovaná nebo plánovaná
Pro naplnění bodu b) na území České republiky v posledních 15 letech:
požadavek je nutné realizovat rešerší v databázích nehod a havárií,
má být uveden výčet a popis havárií, pokud popis havárií není dostupný, je třeba okomentovat nenalezení relevantních událostí (např. vyhledávací kritéria, časový horizont, aj.)
Pro naplnění bodu c) na území ostatních členských států EU v posledních 15 letech:
závazné je použití databáze eMARS: https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/content
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 12: Přístup zpracovatele posudku
V případě, že provozovatel nenaplní požadavek odpovídajícím způsobem:
odkazujeme na web MŽP do rubrik Aktuality a Metodické pokyny
doporučujeme prostudovat metodický pokyn MŽP Poučení z dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy → s tím, že metodický pokyn poskytuje základní informace pro naplnění požadavků a doporučuje zdroje informací o nehodách a haváriích
explicitně upozorňujeme na základní požadavky metodického pokynu ve smyslu snímku 11
požadujeme doplnit novou kapitolu dokumentu ve smyslu nových požadavků
V případě, že provozovatel nenalezl v dostupných zdrojích potřebné informace:
uznáváme i poskytnutou informaci o tom, že relevantní informace nebyly v dostupných zdrojích nalezeny (→ v souladu s metodickým pokynem), „nenalezení“ informací ověřujeme
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 13: „Ideální“ stav
Nová kapitola bezpečnostního dokumentu obsahuje:
přehled proběhlých havárií (vlastních i nalezených v dostupných zdrojích)
popis událostí
poučení z nich, přijatá opatření
údaje o vyhledávácích kritériích
doplňující údaje o specifických interních systémech provozovatele vztahujících se k nežádoucím událostem a k jejich ohlašování/evidenci/vyšetřování/poučení a další specifické informace
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 14: NaTech rizika - přírodní jevy, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh
NaTech riziko
NaTech rizika jsou přírodní rizika, která mohou ohrozit bezpečnost a provoz nebezpečných zařízení a vyvolat havárii nebo průběh havárie zhoršit.
NaTech havárie
NaTech havárie jsou technologické havárie vyvolané nebo znásobené přírodním rizikem nebo kombinací přírodních rizik.
Nejčastější spouštěči NaTech havárií
povodně, blesky, extrémní teploty (nízké/vysoké), seismické jevy (zemětřesení/sesuvy půdy), tornáda
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 15: Požadavek v bezpečnostním programu
Příloha 3 Náležitosti obsahu bezpečnostního programu
Část I. Základní informace o objektu a zařízení
4. Popis objektu
nový bod f)
f) výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 16: Požadavek v bezpečnostní zprávě
Příloha 5 Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy
ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY
2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí
nový bod 2.7
2.7 Výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk).
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 17: Metodický pokyn MŽP pro určení NaTech rizik podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami
https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik
pokyny pro provozovatele:
identifikovat a zvážit přírodní nebezpečí
určit, zda a jak by dopad těchto přírodních rizik mohl vést ke vzniku, případné eskalaci a zhoršení havárie s účastí provozovatelem skladované či jinak manipulované nebezpečné chemické látky
shromáždit relevantní a aktuální informace a data a analyzovat údaje o přírodních nebezpečích ve vybraném specifickém území a kontextu → seznam přírodních nebezpečí
popsat alespoň jeden scénář přírodního nebezpečí pro každé přírodní nebezpečí relevantní pro lokalitu
stanovit a aplikovat adekvátní technická a organizační opatření k prevenci havárií
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 18: Přístup zpracovatele posudku
Pokud informace nenalezneme v nových kapitolách BP/I.-4f nebo BZ/II.-2.7, hledáme související informace tam, kde je bylo možné nalézt i před novelizací 227/2015:
BZ, část II., kap. 2.5. Vodohospodářská, hydrogeologická a geologická charakteristika okolí objektu v podkapitole 2.5.4. Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií,
BZ, část II., kap. 2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí objektu v podkapitolách 2.2.1. …extrémní poměry v dotčeném území
BZ, část II., kap. 2.4. Meteorologické charakteristiky - maximální a minimální teploty, bouřková činnost, extrémní výkyvy počasí
BZ, část III. (BP, část II.), Analýza rizik v kap. 2.1. Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události závažné havárie, identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje závažné havárie v podkapitole b) Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 19: Přístup zpracovatele posudku
Pokud odpovídající informace nalezneme jinde v dokumentu, než v nových kapitolách BP/I.-4f nebo BZ/II.-2.7:
požadujeme na ně z nových kapitol odkazovat
kontrolujeme a požadujeme, aby související informace na různých místech dokumentu byly jednotné
Pokud informace chybí, nebo jsou obecné/velmi stručné…:
odkazujeme na web MŽP do rubrik Aktuality a Metodické pokyny
doporučujeme prostudovat Metodický pokyn MŽP pro určení NaTech rizik
doporučujeme využít různé veřejně dostupné zdroje (mapy, registry, studie, např. Analýza hrozeb pro ČR, Koncepce environmentálních rizik, zahraniční příručky, databáze – viz odkazy v metodickém pokynu MŽP) pro získání relevantních údajů
požadujeme informace v bezpečnostním dokumentu zpracovat ve smyslu příkladů a pokynů uvedených v metodickém pokynu MŽP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

## Slide 20: Připravované organizační změny ve VÚBP, v. v. i.
MPSV připravuje organizační změny resortních veřejných výzkumných institucí.
V listopadu 2024 bude vydáno rozhodnutí MPSV o sloučení dvou veřejných výzkumných institucí v resortu MPSV – VÚBP a VÚPSV - a o změně názvu nástupnické instituce.
K 1. 1. 2025 vznikne nástupnická instituce s názvem
Výzkumný institut práce a sociálních věcí, v. v. i.
anglický ekvivalent RILSA = Research Institute for Labour and Social Affairs
Agenda Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. zůstane zachována v nezměněném rozsahu.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz www.bozpinfo.cz