## Slide 1
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., Mgr. Jan Čech, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Botanický ústav AV ČR
e-mail: prokes@chemi.muni.cz
Využití plazmatem aktivované vody v moderním zemědělství

## Slide 2: Plazmatem aktivovaná voda (PAW) v zemědělství a potravinářství
Plazmatem aktivovaná voda (PAW) si díky svým jedinečným vlastnostem získává stále větší pozornost i v zemědělství a potravinářství. Nabízí slibnou, ekologicky šetrnou alternativu pro zlepšení zemědělské produktivity a bezpečnosti potravin.
Odstranění reziduí biocidů, pesticidů a léčiv z odpadních vod (po biologickém odbourávání)
Dekontaminace povrchu ovoce, zeleniny a dalších produktů, a prodloužení jejich trvanlivosti snižováním mikrobiální zátěže.
Prostředek pro ošetření rostlin proti mikrobiálním patogenům (postřik či zálivka).
Stimulace klíčivosti semen a růstu rostlin (H2O2 působí jako rostlinný hormon)
Caviplasma
Patentovaná technologie umožňující účinnou aktivaci velkých objemů kapaliny: CZ 308532, PCT WO2021/115498 A1 (EU, US, CA, IL).

## Slide 3: Plazmatem aktivovaná voda (PAW)
Výboj kromě UV záření v kapalině produkuje vysoce reaktivní oxidační prostředí na bázi peroxidové chemie (t.j. peroxidy a per-oxosloučeniny).

## Slide 4
Pěstební regál ve f. Future Farming, Kaly: (vlevo) před osázením, (vpravo) se sazenicemi (+14 dnů)
Salát a microgreens (bazalka)
Technologie Caviplasma byla testována v reálných podmínkách akvaponické farmy (f. Future Farming, farma Kaly).
Plazmatem aktivovaná voda (PAW) v hydroponii / akvaponii
- životaschopnost a růst rostlin
Přínos PAW pro technologii hydroponie / akvaponie
Kompatibilita technologie Caviplasma se zahradnickými (hydroponickými) a akvakulturními systémy
- kvantita a kvalita užitných částí rostlin

## Slide 5
Po 4 týdnech je patrné výrazné snížení zátěže mikroorganismy (tvorba biofilmů) po ošetření vody v kultivačních regálech pomocí CaviPlasma.
Vliv aplikace PUV na kvalitu živného roztoku, resp. „čistotu“ pěstebního okruhu. kontrola 60 mg/l H2O2 90 mg/l H2O2
1. Vliv plazmatem aktivované vody (PAW) na čistotu kultivačního okruhu

## Slide 6: 2. Vliv plazmatem aktivované vody (PAW) na kořenový systém salátu
Vliv koncentrované PAW na hmotnost
CaviPlasma H2O2 60 mg/l
90 mg/l
Redukce větvení/vlášení a bytnění kořenů působením silného oxidativního stresu
kontrola 60 mg/l H2O2 90 mg/l H2O2

## Slide 7: Fixace NO3- po 4 týdnech kultivace
Roztok z pstruhové farmy
Voda z vodovodu (studny) s hnojivem Nutrilon Base/G1 (standardní hydroponické hnojivo)
std. voda s komerčním hnojivem
– vs –
akvaponická voda z pstruhového chovu
3. Vliv plazmové úpravy živného roztoku
Hmotnost po 4 týdnech kultivace

## Slide 8: Caviplasma a čističky odpadních vod
Většina domácích čističek využívá biologické procesy, které jsou účinné při odstraňování organických látek a některých mikroorganismů. Biologické procesy ovšem nemusí být dostatečně účinné pro odbourávání specifických chemických látek, jako jsou léčiva a pesticidy.
Systém CaviPlasma nabízí zajímavý potenciál pro odbourávání organických kontaminantů ve vodách, ta že může být zařazena jako další stupeň, následující po biologickém čištění.

## Slide 9
Téměř kompletně (>99 %) byly ze vzorků odstraněny např. diclofenac, naproxen či karbamazepin, naopak v případě ketoprofenu nebo atenololu bylo odbourávání mnohem méně úspěšné.
Odbourávání léčiv
Pharmaceuticals [ng/l] | Carbamazepine | Clarithromycine | Diclofenac | Erythromycine | Hydro-chlorothiazide | Naproxen | Sulfameth oxazole | Trimethoprim | Trimethoprim | Atenolol
RAW sample | 448.9 | 291.9 | 1410 | 352.5 | 461.3 | 209.5 | 172.6 | 36.2 | 36.2 | 54
CaviPlasma 5 cycles | 24.1 | 110 | 12.1 | 136.2 | 56.2 | 1.2 | 24 | 1.7 | 1.7 | 23
CaviPlasma 10 cycles | 1.9 | 41.7 | 4.2 | 59.7 | 7.2 | <1 | 7.1 | <1 | <1 | 9.2
(voda z výstupu ČOV Modřice)
Diclofenac – prioritní sloučenina pro celoevropské monitorování kvality vody
Erythromycin
Carbamazepin
Trimethoprim
Sulfameth-oxazol
Naproxen
Clarithromycin

## Slide 10
U většiny chloracetanilidových pesticidů byla pozorována účinnost odbourávání (po dobu cca 100 s) nad 60 %, kromě metolachlor ESA, jehož koncentrace ve vodě byla velmi nízká. Poměrně nízká účinnost (pod 50 %) byla pozorována u triazinových pesticidů a také u 1,2,4-triazolu, který je jednoduchou a velmi stabilní molekulou.
Odbourávání pesticidů a jejich metabolitů
(povrchová voda z řeky Jihlavy)
Pesticides [ng/l] | MCPA | Bentazon | Tebuconazol | 1,2,4-triazol | Metazachlor | Metazachlor OA | Metazachlor ESA | Desfenyl chloridazon | Methyl desfenyl chloridazon | Metolachlor ESA
RAW sample | 30 | 52 | 45 | 126 | 13 | 31 | 50 | 289 | 45 | 35
CaviPlasma 102 sec | 10 | 15 | 8 | 69 | 5 | 10 | 20 | 70 | 11 | 20
1,2,4-triazol
patří k poměrně stabilním látkám
tebukonazol
bentazon
MCPA (2-mehyl-4-chlorophenoxyacetic acid)
chloridazon
methyl desfenyl chloridazon
desfenyl chloridazon

## Slide 11: Děkuji za pozornost 
Zvýšení komerčního potenciálu technologie plazmatem upravené vody v agroprůmyslu ověřením zdravotní nezávadnosti takto ošetřené rostlinné produkce (MUNI/31/06202105/2021)
Komplexní řešení malé domovní ČOV s důrazem na odstraňování fosforu a mikropolutantů (SS07020057)
Poděkování
Závěr
Plazmatem aktivovaná voda z technologie Caviplasma je kompatibilní s používanými akvaponickými systémy. Potlačuje vznik mikrobiálních biofilmů v systému a vede ke snížení obsahu dusičnanů v pěstovaných rostlinách.
Technologie Caviplasma je účinná při odbourávání reziduí léčiv, pesticidů a jejich metabolitů a může být využita k dočištění odpadních vod jako následující krok po biologickém čištění.