## Slide 1: Gastroodpady a bioplasty: Perspektivní technologie k jejich využití
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Wasten, z.s.
Teramed, s.r.o.
J. Trögl, K. Kajánková, I. Kadlečková, T-H. Nguyen-Thi, H. Burdová, S. Kříženecká, L. Žižková, R. Hořeňovský, V. Brož, R. Vurm, J. Mikeš

## Slide 2: Motivace
FŽP UJEP vznikla v roce 1991 jako zakládající součást nové Univerzity J.E. Purkyně
  jméno uvolněno z Brna, děkujeme 
1996-2019 magisterský program Odpadové hospodářství
Od 2019 nahrazen programem Technologie pro ochranu ŽP se specializací Odpadové a oběhové hospodářství
od 2016 – zakládající členové klastru Wasten
2018 – reorganizace fakulty, noví lidé, nový výzkum a nové projekty
Máme to v krvi, není nám jedno, že se plýtvá a jsme rádi, že to můžeme odborně řešit.

## Slide 3: Pyramida odpadů
skládkování
energetické využití
materiálové využití
prevence vzniku
landfill
incinerate
transform to heat
transform to energy
downcycle
recycle
upcycle
repair
reuse
reduce
refuse

## Slide 4: Pyramida odpadů
skládkování
energetické využití
materiálové využití
prevence vzniku
landfill
incinerate
transform to heat
transform to energy
downcycle
recycle
upcycle
repair
reuse
reduce
refuse

## Slide 5: Pyramida odpadů
skládkování
energetické využití
materiálové využití
prevence vzniku
landfill
incinerate
transform to heat
transform to energy
Downcycle
Recycle
upcycle
repair
reuse
reduce
refuse

## Slide 6: Cíle projektu
Pokusit se zužitkovat gastroodpad na vyšším stupni odpadové pyramidy
Pokusit se z gastroodpadu získat suroviny pro zelné chemikálie nebo jiné komercializovatelné suroviny
  potravinářské doplňky
  krmivo
  živná média pro biotechnologii
  aminokyseliny mj. díky své enantiomerní čistotě
  „zelenější“ bionaftu (ethylester)
  inovativní kompostování
  zbytek chudý na N do bioplynové stanice
  něco dalšího, když přijde nápad…

## Slide 7: Separace gastroodpadu
Několik variant zahrnující hydrolytické procesy
1. Separace tuku
2. Separace hydrolyzovaných aminokyselin
3. Zbytek pro živná média

## Slide 8: 1. Bionafta – ethylester tuku
Ethylester mastných kyselin z odpadu – o 1 C „zelenější“ než FAME
Vyhovuje jako biosložka pro přídavek do motorové nafty
Nevyhovuje jako čistá bionafta v jednom parametru
  lze dořešit další optimalizací procesu
Up-scale na 15 litrech

## Slide 9: 2. Aminokyseliny
1. Hydrolytický krok
  kyselá hydrolýza
  mikrovlnná hydrolýza
  enzymatické hydrolýzy
2. Purifikace
3. Úprava
  sušení až na prášek – stabilnější, menší objem
  kapalný roztok – podléhá rychle mikrobiálnímu rozkladu, konzervace nutná, ale netestovaná
Dále k řešení:
  up-scale
  separace na jednotlivé aminokyseliny
  …
H
3
N+
C
H
C
R
O-
O

## Slide 10: 3. Živná média z gastroodpadu
Zbytek po odseparování tuků a aminokyselin
  Zbývá cca 20% AA
Zbývají zejména sacharidy a sůl
Ztuženo agarem
Testovány bakterie
  Escherichia coli
  Staphylococcus aureus
  Rhodococcus erythropolis
a kvasinka Saccharomyces cerevisiae

## Slide 11: Urychlení rozkladu „biodegradovatelných“ plastů v kompostu
Vývoj směsných preparátů pro použití do kompostu nebo BPS, které by urychlovaly rozklad biologicky rozložitelných plastů
  sypký nebo kapalný materiál
V první fázi jen „čistých“ plastů (TRL 4), později i ve směsi (TRL 6)
  PLA
  PHB
  škrob
https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid#/media/File:Polylactid_sceletal.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyhydroxybutyrate#/media/File:Poly-(R)-3-hydroxybutyrat.svg
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO 21. STOLETÍ

## Slide 12
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.029

## Slide 13: Každé + má své -
Měly by být udržitelnější, ale…
  z definice použití musí mít vyšší trvanlivost
  svádí k nevhodnému užívání – odhazování v přírodě, využívání pro jednorázové výrobky…
  musí se s nimi správně naložit  nepatří do žluté popelnice, nepatří na skládku…
  obtížně se poznají od „tradičních materiálů“  mohou zhatit úsilí o recyklaci standardních plastů
Biologický rozklad je obvykle pomalejší než už přírodních materiálů
  i když i tady jsou rozdíly (lignin vers. celulóza)
Hlavní důvody:
  mechanické – tlustší a tvrdší materiály, předpokladem je mechanický rozklad
  mikroorganismy a jejich enzymy mají obtížný přístup k chemickým vazbám, což proces zdržuje
  živiny pro MO – nehodný poměr klíčových živin (C:N:P) – obvykle C > N a P
  nedostatek nebo nízká specifita vhodných enzymů
Kompostárny ani BPS je proto obvykle nechtějí nebo jen jako zanedbatelnou příměs

## Slide 14: Izolace degradačních bakterií
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO 21. STOLETÍ
Izolace nových kmenů (konsorcií) bakterií se schopností biodegradovat PLA / PHB
  selekce na bakteriálním minerálním médiu s přídavkem PHB jako jediného zdroje uhlíku
  Půdy mj. ze starších biodegradačních experimentů od kolegů z MENDELU – vyšší pravděpodobnost přítomnosti vhodných kmenů

## Slide 15: Izolace degradačních bakterií
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO 21. STOLETÍ

## Slide 16: Biodegradace enzymy 36 dní v kapalném médiu
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO 21. STOLETÍ
Chart: 
| Kontrola | Celuláza | Esteráza | Pektináza | Proteáza | Koktejl
 | 0.065937 | 0.075562 | 0.081069 | 0.077289 | 0.083522 | 0.094794

## Slide 17: Kompostovací experiment
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO 21. STOLETÍ

## Slide 18: Hledáme spolupráci
Posun na vyšší TRL
Možnost společných výzkumných projektů
  OP TAK – Proof-of-concept, Inovační vouchery, Aplikace…
  OP Spravedlivá transformace
  EU
  Klastrová spolupráce
  …

## Slide 19: Děkuji za pozornost
Dobrou chuť